## Slide 1
Perception mobile et vision embarquée
Objectifs du projet et introduction
Le matériel:
Renault Twizy serie 90Km/h avec capteurs RGBD et LIDAR embarqués
Unité de traitement Linux/ROS embarquée
Le personnel:
14 étudiants de l’IUT d’Orsay, dont Mr Luc Boulesteix, chef d’équipe
Mr Sergio Rodriguez, Tuteur/Encadrant
Le travail entrepris:
Etude des capteurs et vérification de leurs spécifications
Etalonnage du système caméra-LIDAR
Evaluation de systèmes de vision par ordinateur (MobileNET et Yolov3)
Reprojection des données LIDAR
Validation des capteurs:
Fréquence [RGBD + LIDAR]: l’étude d’un enregistrement permet d’évaluer la période moyenne entre échantillons, et donc la fréquence d’échantillonnage des capteurs.
Résolution image et profondeur [RGBD]: l’étude d’un enregistrement nous permet d’évaluer le nombre de bits encodant les informations de couleur/profondeur ainsi que leur nombre.
Etendue de mesure [RGBD]: on utilise un utilitaire du fabricant (Intel RealSense Viewer) pour prendre des mesures de distance sur des objets placés à une distance connue.
Etendue de mesure [LIDAR]: l’étude d’un enregistrement fait en extérieur nous permet d’estimer l’étendue de mesure du bloc LIDAR.
Etalonnage de la caméra RGBD:
On utilise une méthode d’étalonnage par mire. On exploite une série de clichés d’un damier et une librairie python « solve PnP » pour déterminer expérimentalement les paramètres intrinsèques de la caméra.
Ces paramètres permettent de construire la matrice de projection de la caméra: c’est la transformation permettant de lier des points de l’espace aux pixels de l’image
Evaluation de systèmes de vision
Comparaison de MobileNet vis-à-vis de Yolov3, tous deux entrainés pour détecter des voitures et des personnes.
Comparaison sur deux critères de performance: fréquence de rafraichissement et qualité des prédictions. Les prédictions sont émises sous forme de messages ROS.
Qualification des prédictions de MobileNet (VP, FP, FN) effectuées en évaluant le rapport IoU d’une prédiction vis-à-vis de son analogue Yolov3 et en le comparant à une valeur seuil.
Qualification de l’ensemble des prédictions en déterminant le taux de correspondance entre les prédictions émises (deux critères: precision et rappel).
Evaluation de la fréquence d’émission des rapports en évaluant la période moyenne entre deux trames.
Reprojection et étalonnage extrinsèque
Besoin de quantifier la matrice permettant de transposer les points de l’espace LIDAR dans l’espace caméra: on développe un utilitaire permettant de reprojeter et d’aligner manuellement les points LIDAR sur un enregistrement.
Application de ces paramètres à la reprojection en temps réel: on utilise python et ROS pour reprojeter des données LIDAR sur le flux vidéo en temps réel: